Состав тома

| Обозначение | Наименование | № |
| --- | --- | --- |
|  |  | части проекта | тома | Графичес-кого материала проекта |
| ППТ. МО | Материалы по обоснованию проекта планировки |  | 2 |  |
|  | Исходные данные |  |  |  |
|  | Пояснительная записка |  |  |  |
| ППТ.МО- СХ-1 | Схема расположения элемента планировочной структуры. М 1: 50000 |  |  |  |
| ППТ. МО-СХ- 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. М 1:1000 |  |  |  |
| ППТ. МО-СХ- 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:1000 |  |  |  |
| ППТ. МО-СХ-4 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. М 1:1000 |  |  |  |
|  | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта на соответствующей территории (не разрабатывалась) |  |  |  |
|  | Схема границ территорий объектов культурного наследия (не разрабатывалась) |  |  |  |
|  | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории (не разрабатывалась) |  |  |  |

ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки территории для объекта "Вынос участков ВЛ 110 кВ Котельниково - Шебалинская, расположенных в зоне жилой застройки жилого района Дубовая Роща г. Котельниково Волгоградской области" (в границах г. Котельниково и Котельниковского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области) подготовлен в соответствии с:

- градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- земельным кодексом Российской  Федерации (N 136-ФЗ от 25.10.2001 г.);

- Постановлением Правительства РФ от 11 августа 2003 г. N 486                 "Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети";

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- Положением о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Волгоградской области, документов территориального планирования муниципальных образований Волгоградской области, утвержденным постановлением администрации Волгоградской области от 13.07.2007 № 990;

- постановлением администрации Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 31.03.2016 № 235 "О подготовке проектов планировки и межевания объекта "Вынос участков ВЛ 110 кВ Котельниково - Шебалинская, расположенных в зоне жилой застройки жилого района Дубовая Роща г. Котельниково Волгоградской области" (в границах г. Котельниково и Котельниковского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области)".

- постановлением  администрации Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 31.03.2016 № 235 "О подготовке проектов планировки и межевания объекта "Вынос участков ВЛ 110 кВ Котельниково - Шебалинская, расположенных в зоне жилой застройки жилого района Дубовая Роща г. Котельниково Волгоградской области" (в границах г. Котельниково и Котельниковского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области)".

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Графическая часть проекта выполнена на топографической съемке М 1:500.

Проект подготовлен ИП Наумкин В.Н.

Документация по планировке территории подготовлена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов, нормативов градостроительного проектирования с учетом границ, зон с особыми условиями использования.

ГАП	  	                                             _______________Наумкин В.Н.

«____»    __________      20      г.

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

1.1. Градостроительная ситуация

Планируемая линия выноса ВЛ 110 кВ Котельниково - Шебалинская находится в северной части территории г.Котельниково, далее трасса ВЛ проходит в северо-восточном направлении по землям общего пользования до границы г.Котельниково и сельского поселения Котельниковского. От границы г.Котельниково трасса  прокладывается в юго-восточном направлении, огибает х.Котельников и далее планируется в юном направлении до пересечения с существующей линией ВЛ 110 кВ Котельниково – Шебалинская.

Площадь планируемой полосы отвода для строительства ВЛ 110 кВ - 44,8121 га.

1.2. Климат

Планируемая территория находится в IV дорожно-климатической зоне. Район характеризуется резко выраженной континентальностью климата с большой амплитудой годичных колебаний температуры. Зима преимущественно холодная,  лето жаркое и сухое. Среднегодовая температура воздуха, по многолетним данным, составляет 8,2°С. Самым холодным  месяцем  в году является январь со  среднемесячной температурой минус 7,6°С, в отдельные годы почти ежегодно температура воздуха понижается до минус 300С, а в наиболее холодные зимы до минус 35,00С. Самый  теплый месяц – июль со  среднемесячной температурой воздуха 23,6°С,  в отдельные дни температура повышается до 35 и до 40оС, а в наиболее жаркое лето до 44оС.

| Климат Котельниково |
| --- |
| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| Средний максимум, °C | −2,7 | −2,3 | 2,9 | 14,7 | 22,6 | 27,4 | 29,8 | 28,6 | 22,0 | 13,5 | 5,0 | 0,0 | 13,45 |
| Средняя температура, °C | −5,7 | −5,6 | −0,6 | 9,7 | 17,0 | 21,7 | 24,0 | 22,9 | 16,6 | 9,2 | 2,1 | −2,5 | 9,1 |
| Средний минимум, °C | −8,7 | −8,9 | −4,1 | 4,7 | 11,4 | 16,0 | 18,3 | 17,3 | 11,3 | 4,9 | −0,7 | −4,9 | 4,7 |
| Норма осадков, мм | 33 | 26 | 25 | 28 | 36 | 41 | 37 | 32 | 27 | 25 | 35 | 40 | 385 |

Нормативная глубина промерзания суглинистого и глинистого грунта составляет 104 см, песчаного -  126 см.

Снежный покров на территории района появляется в среднем в середине третьей декады ноября. Средняя дата появления снежного покрова близка к осенней дате перехода температуры воздуха через 0о. В годы с ранней зимой снежный покров может появиться на месяц ранее средней многолетней даты, середина октября, в теплые зимы – значительно позже обычного, в конце декабря. Первый снег не остается лежать всю зиму, а стаивает под влиянием оттепелей и жидких осадков, и только через 3 - 5 недель после выпадения первого снега появляется устойчивый снежный покров. На участке работ устойчивый снежный покров в среднем образуется в конце декабря. Сроки образования устойчивого снежного покрова, как и сроки появления снежного покрова, сильно колеблются из года в год.

На территории района в холодное  время года преобладают ветры северо- восточного направления, в теплое  – ветры северо-западного направления. Средняя месячная скорость ветра изменяется в пределах от 4,3 до 5,6 м/с. Наименьшие скорости  ветра наблюдаются в летние месяцы (июль, август),  наибольшие – зимой (январь, февраль). Ежегодно наблюдаются скорости ветра более 15 м/с. Во время засушливого периода сильные ветры часто сопровождаются  пыльными  бурями. В среднем количество их за год составляет 3 дня.

1.3. Использование территории

Общая площадь планируемой территории составляет 44,8121 га. На планируемой территории имеются инженерные коммуникации (газопровод высокого низкого давления, сети ВЛ 10кВ, водопровод, линии связи и технических средств управления). Территория свободна от зданий и сооружений. Участок планируемой территории в отдельных местах зарос деревьями и кустарником.

1.4. Транспортная и инженерная инфраструктура

На планируемой территории отсутствует транспортная инфраструктура. Ближайшими транспортными коммуникациями является проезды местного значения, автодорога "Подъезд от а д "Волгоград-Октябрьский-Котельниково- Зимовники-Сальск" к х. Котельников", автодорога "Котельниково-Выпасное".

На планируемой территории расположены инженерные коммуникации: ВЛ-10 кВ, 110кВ, водопровод, линии связи и технических средств управления, газопровод высокого низкого давления .

1.5. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия.

В соответствии со списком объектов культурного наследия, находящихся на территории Волгоградской области, подлежащих государственной охране как памятники истории и культуры регионального значения, утвержденным Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области», на планируемой территории объекты культурного наследия отсутствуют.

2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

2.1. Проектом предусмотрен участков ВЛ 110 кВ Котельниково - Шебалинская, расположенных в зоне жилой застройки жилого района Дубовая Роща г. Котельниково Волгоградской области.

Протяженность проектируемой трассы ВОЛС в Дзержинском районе составляет 8,96 км. Ширина полосы отвода для строительства объекта установлена в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" и составляет - 20 м. Площадь полосы отвода – 44,8121 га.

Строительство выноса ВЛ  110 кВ Котельниково - Шебалинская является частью плана развития  территории жилой застройки жилого района п. Дубовая Роща, и создание благоприятной среды для жилой застройки.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы – территория вдоль трассы высоковольтной линии            для ВЛ напряжением 110кВ - 20 м (от крайнего провода).

В пределах охранных зон воздушных линий электропередачи без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

посадка и вырубка деревьев и кустарников;

проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче- смазочных материалов.

# 2.2. Согласно СП 165.1325800.2014 Инженерно - технические мероприятия по гражданской обороне (актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90) планируемая ВЛ 110кВ не входит в комплекс мероприятий, осуществляемых в целях решения задач гражданской обороны.

2.3. Мероприятия по охране окружающей среды.

Охрана земель от воздействия объекта.

Территория является невозобновляемым природным ресурсом, использование ее приводит к отчуждению и сокращению площади земель других землепользователей, а также к нарушению или загрязнению отведенной территории и прилегающих земель в процессе строительства объекта.

Для охраны земель при строительстве объекта предусматриваются:

- снижение землеемкости проектируемого объекта за счет  компактного размещения технологических агрегатов и установок, временных  зданий  и  сооружений  в  период  строительства;

- предупреждение нарушения межхозяйственных и внутрихозяйственных  связей  других  землепользователей;

- снижение  интенсивности  сбросов  загрязняющих веществ на территорию объекта  и прилегающие территории;

Необходимо предусмотреть восстановление и благоустройство территории после завершения строительства объекта.

После завершения строительных работ с территории стройплощадки  убирается строительный мусор, ликвидируются ненужные выемки и насыпи, демонтируются и вывозятся временные здания и сооружения, выполняются планировочные работы.

Бытовое обслуживание строительных рабочих осуществляется в инвентарных мобильных вагончиках заводского изготовления, расположенных в специально отведенной зоне

Оценка шумовых воздействий.

Шумовые воздействия стройплощадки - энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности атмосферы. Основным отличием шумовых воздействий от выбросов загрязняющих веществ является влияние на окружающую среду звуковых колебаний, передаваемых через воздух или твердые  тела (поверхность  земли).

Источниками шума в период производства строительных работ являются строительные машины и механизмы.

Водопотребление и водоотведение.

Водопотребление и водоотведение проектируемого объекта является одним из факторов его воздействия на окружающую  среду. Такое воздействие будет оказываться только в строительный  период.

Потребителями воды хозпитьевого качества являются бытовые помещения для размещения строительных рабочих на период строительства.

Бытовое обслуживание строительных рабочих осуществляется в инвентарных мобильных вагончиках заводского изготовления, расположенных в специально отведенной зоне.

Водоснабжение площадки временных зданий и сооружений в период проведения строительных работ осуществляется привозной водой.

Хозбытовые и фекальные стоки (с общелимитированными показателями вредности) по временной канализации бытовых зон отводятся в емкости, установленные на территориях площадок, фекальные стоки накапливаются в биотуалетах. Фекальные и хозбытовые стоки периодически откачиваются и вывозятся спецавтотранспортом на сливной пункт очистных сооружений.

2.4. Улично-дорожная сеть и транспортная инфраструктура

На планируемой территории отсутствует улично-дорожная сеть и транспортная инфраструктура, не предусмотрено проектирование улиц и проездов, в связи с чем "Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта на соответствующей территории" и "Схема поперечных профилей улиц и проездов" не разрабатывались.

2.5. Особые условия использования территории.

Охранные зоны инженерных коммуникаций.

Планируемая территория обременена охранными зонами инженерных коммуникаций - ВЛ-10, 110 кВ, газопровод высокого низкого давления, водопровод, линии связи и технических средств управления - которые установлены в соответствии с нормативными документами, а также с постановлением Правительства Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (с изм. на 17 мая 2016 года)".

Зоны с особыми условиями использования территории.

Согласно генерального плана Котельниковского городского поселения утвержденными Решением совета народных депутатов Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 27 ноября 2008 г. № 28/157 планируемая территория попадает в санитарно-защитную зону  железной дороги, границу водоохраной зоны                 р. Аксай Курмоярский.

Согласно генерального плана Котельниковского сельского поселения Котельниковского муниципального района планируемая территория попадает в санитарно-защитную зону кладбища, границу водоохраной зоны р. Аксай Курмоярский, границу водоохраной зоны р. Аксай Курмоярский.

Также отображаются границы зон с особыми условиями использования территории в соответствии с материалами кадастровых планов территорий согласно сведениям филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Волгоградской области:

1) граница зоны с особыми условиями использования территории Охранная зона Воздушная линия электропередачи ВЛ 110 кВ "Котельниково-Шебалинская" (34.13.2.58);

2) граница зоны "Строительство сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Котельниково из Гремячинского месторождения пресных вод в Котельниковском районе" (34.13.2.9);

3) Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "Высоковольтная линия электропередачи 110 кВ "ПС Котельниковская - КС Котельниковская" (34.13.2.51);

4) граница зоны с особыми условиями использования территории Охранная зона объекта "Воздушная линия электропередачи ВЛ-10 кВ №34 от ПС Котельниково" (34.13.2.64);

5) Охранная зона "Газопровода-отвода к АГРС г. Котельниково" на территории Котельниковского района Волгоградской области (34.13.2.60);

6) граница зоны с особыми условиями использования территории Охранная зона объекта "Воздушная линия электропередачи ВЛ-10 кВ №10 от ПС Котельниково" (34.13.2.62).

Территория объектов культурного  наследия.

В границах планируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия, в связи с чем "Схема границ территорий объектов культурного наследия" не разрабатывалась.

2.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории.

В границах планируемой территории выравнивание рельефа для производства работ не требуется. Строительство планируется осуществить с сохранением естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений. В связи с этим "Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории" не разрабатывались.

2.7. Территория общего пользования и красные линии

Выделение элементов планировочной структуры территории в рамках данного проекта не предусмотрено, т.к. красные линии и другие линии градостроительного регулирования находятся за границей планируемой территории. Разбивочный чертеж красных линий не разрабатывался.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

| №п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2016 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Площадь проектируемой территории - всего | га | 44,8121 | 44,8121 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | - зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры | га | - | 44,8121 |
| 2. | Население | - | - | - |
| 3. | Жилищный фонд | - | - | - |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | - | - | - |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | - | - |
| 5.2. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | - | - | - |
| 5.3. | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей в том числе: | маш.-мест | - | - |
| 6. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Трасса ВЛ 110кВ | км | - | 8,96 |
| 6.2. | Водопотребление - всего | тыс. м3 / сут | - | - |
| 6.3. | Водоотведение | тыс. м3 / сут | - | - |
| 6.4. | Электропотребление | кВт·ч/год | - | - |
| 6.5. | Расход газа | млн. м3 / год | - | - |
| 6.6. | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | млн. Гкал/год | - | - |
| 6.7. | Количество твердых бытовых отходов | тыс. м3 / сут | - | - |
| 6.8. | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке | га | - | - |
| 6.9 | Потребность в иных видах инженерного оборудования | - | - | - |
| 7. | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 7.1. | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | - |
| 7.2. | Уровень загрязнения атмосферного воздуха | %ПДК | - | - |
| 7.3. | Уровень шумового воздействия | дБ | - | - |
| 7.4. | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды | га | - | - |
| 8. | Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным мероприятиям реализации проекта |  |  |  |
| 8.1. | Всего | млн. руб. | - | - |
|  | в том числе: - жилищное строительство - социальная инфраструктура - улично-дорожная сеть и общественный пассажирский транспорт - инженерное оборудование и благоустройство территории - прочие | млн. руб. | - | - |
| 8.2. | Удельные затраты - на 1 м2 общей площади квартир жилых домов нового строительства - на 1 га территории | на 1 жителя тыс. руб. | - | - |